## Slide 1: 数字逻辑电路实验

## Slide 2: 时序逻辑电路
简易数字钟实验

## Slide 3: 设计要求
设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟
  输入时钟脉冲的周期为1分钟
  4位数码管用于显示，高2位显示小时(0～23)，低2位显示“分钟”(0～59)
实验要求
  设计并搭试电路，验证电路结果。
  用示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
  用示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
提高部分
  能实现整点报时、校时功能

## Slide 4: 系统框图
CLK
整点报时
校时
小时计数器
分钟计数器

## Slide 5: 系统框图
模24计数器
模60计数器
CLK
整点报时
校时

## Slide 6: 系统框图
模6
模10
模24计数器
CLK
整点报时
校时

## Slide 7: 计数器级联
同步时钟、异步时钟
同步置数、异步清零

## Slide 8: 计数器级联
逢十进一
计到59时置0
模6
模10

## Slide 9: 计数器级联
59分，小时的低位+1
9时59分，小时高位+1
23时59分，小时高低位均置0

## Slide 10: 示波器观察波形-分钟个位
CLK
QD
QC
QB
QA
分钟的个位每10个时钟周期变化一个周期

## Slide 11: 示波器观察波形

## Slide 12: 示波器观察波形-分钟十位
QC
QB
QA
每60个时钟周期分钟十位变化一个周期
CLK
周期太多不便观察
低位片的进位
做参照更合适