## Slide 1: 数字逻辑电路实验
实验五
（仪器使用—Multisim仿真）

## Slide 2: 实验目的
1. 认识正弦信号及脉冲信号及其主要参数；
2. 学习阅读仪器说明书；
3. 掌握信号源和示波器的使用方法；
4. 掌握示波器测量波形参数的基本方法；
5. 掌握用示波器测量脉冲信号的基本方法；
6. 掌握万用表的使用方法；

## Slide 3
V=Voffset+VmSin(ωt+Φ)
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
3
典型信号的波形及参数(正弦波)
背景知识

## Slide 4: 典型信号的波形及参数(矩形波)
脉冲幅度Vm=VH-VL
占空比D＝tw/T， tw 正脉宽
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
4

## Slide 5: 常见仪器的使用（仿真）
示波器（Tektronix）
DDS信号发生器（Agilent）
万用表（Agilent）
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
5

## Slide 6: 示波器
示波器是一种图形显示设备，能显示电信号的波形曲线；
观察和测量电信号的瞬时幅度、周期、频率和相位等；
厂家、型号、带宽、采样率。
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
6

## Slide 7: 示波器
掌握仿真示波器的基本使用方法
通道设置
耦合方式
垂直灵敏度设置
水平时基设置
触发菜单设置
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
7

## Slide 8: 示波器的垂直通道—通道切换开关
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
8

## Slide 9: 示波器的垂直通道—耦合方式
交流耦合方式（AC耦合）。信号经过隔直流电容耦合到示波器上，信号中的直流分量被阻挡，信号中含有的频率很低的分量也将产生畸变。
直接耦合方式（DC耦合）。此时信号是直通的，信号中的所有成分，包括直流分量都可以加到示波器上。
接地方式。当耦合开关置“接地”时，输入信号与示波器断开，示波器垂直通道输入端接地，此时扫描时基线将出现在显示屏的正中间。
“接地方式”非常实用，例如一时找不到扫描线时（可能偏到显示屏外边），可将耦合方式置“地”，扫描线就会立即回到显示屏中央，而被发现。
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
9

## Slide 10: 示波器的垂直通道—耦合方式

## Slide 11: 示波器的垂直通道—耦合方式
经AC耦合后，直流电平被革除，信号的平均值变为0
当输入信号频率很低，脉宽很宽时，由于电容器充放电的影响，使信号的顶部降落而产生畸变（失真）
这是DC耦合的信号，含直流电平
在需要观测信号直流电平或极低频率分量时，必须置“DC”挡；当不需要观察直流分量，信号频率又不很低时（一般高于几十赫兹），用AC耦合；当直流分量很大，交流分量很小时，必须用AC耦合，以将直流成分隔掉，将交流分量放大。
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
11

## Slide 12: 示波器的垂直通道—耦合方式
A+a
a
t
U
0
U =Asinωt V
1
U =(a+A sinω t)V
2
A
t
U
0
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
12
Notes: 由此看出画波形一定要标注坐标轴，这样才能标注参数

## Slide 13: 示波器的垂直通道—耦合方式
AC耦合:
DC耦合:
A+a
a
t
U
0
U =A sin ωt V
1
U =(a+A sinω t)V
2
U =(a+A sinω t)V
2
U =A sinωt V
1
A
t
U
0
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
13
Notes: 由此看出画波形一定要标注坐标轴，这样才能标注参数

## Slide 14: 示波器的垂直通道—耦合方式
U=(10+0.1 sinω t)V
DC耦合
AC耦合
U
0
t
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
14

## Slide 15: 示波器的垂直通道—探头
当要观测高频信号或宽带信号时，一定要用10：1探头，而不能用1：1探头，并适当调整补偿电容的值，使探头在整个频段内有平坦的10倍衰减特性
有一个开关，可以控制探头在1：1和10：1之间切换
补偿电容
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
15

## Slide 16: 示波器的垂直通道—探头
（a）过补偿的探头 （b）欠补偿的探头 （c）正确补偿的探头
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
16

## Slide 17: 示波器的垂直通道—垂直灵敏度
调节垂直通道信号增益与衰减的旋钮
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
17

## Slide 18: 示波器的水平通道-时基
“时基旋钮”:通常用“Time/div”标出，它代表光点每扫过显示屏的一个分度（一格）所需要的时间。
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
18

## Slide 19: 示波器的水平通道-触发菜单
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
19
按下这个按键，则屏幕上会出现图片触发设置菜单，特别注意触发源位置
顺时针转动旋钮增大触发电平，逆时针转动减小触发电平
为保持波形稳定，将该触发电平调整到对应通道波形的中心位置

## Slide 20: 示波器的水平通道-触发菜单
触发菜单：
触发类型
信源选择
边沿类型
触发方式
当只有一个信号时一定要选择正确信源，否则很可能导致信号不稳定
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
20

## Slide 21: 示波器的水平通道-触发菜单
触发方式：
自动（Auto）
常态（Normal）
单次（Single）
一般情况下，将示波器置于自动方式，使显示屏始终有扫描线存在
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
21

## Slide 22: 示波器测量前的调节与准备
1.打开示波器电源开关(POWER)。
2.设置TRIG MENU （触发菜单）
触发源(TRIG SOURCE)选内触发(CH1或CH2)
扫描方式置“自动(AUTO)”
耦合方式置地
3.开CH1、CH2通道
找到两条水平扫描线，如果找不到：调节Y通道上下位置、水平方向位置、调节亮度适中，让扫描线出现在显示屏中间。
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
22

## Slide 23: 实验内容1、示波器校准信号测量
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
23

## Slide 24: 机内标准信号的测量
方法1：数格法
信号峰峰值Upp
Upp = Y(div)×灵敏度(V/div)
信号周期T
T = X (div)×扫描速率档位(t/div)
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
24

## Slide 25: 机内标准信号的测量
方法2：MEASURE测量
按MEASURE键，可读取信号的峰峰值、频率等多种参数
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
25

## Slide 26: 机内标准信号的测量
方法3：CURSOR光标测量
按CURSOR，测量类型为电压、时间可选
使用POSITION功能键调整光标位置
CURSOR 测垂直方向电压
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
26

## Slide 27
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
27

## Slide 28: DDS信号发生器
主要功能：DDS信号发生器主要给被测电路提供所需要的已知信号（正弦波、三角波、矩形波等）
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
28

## Slide 29: DDS信号发生器
掌握仿真信号发生器的基本使用方法
DDS输出口：输出常用的正弦波、三角波、矩形波、调频波等多种信号，频率、幅度可调
输出信号波形选择
输出信号频率、幅度调节
直流电平叠加
信号占空比调节
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
29

## Slide 30: DDS信号发生器
  接通电源
  波形选择：正弦波、矩形波、三角波
  幅度选择：Vpp、mVpp、Vrms、mVrms
  频率设置：MHz、kHz、Hz
  偏移设置、占空比
  输出控制

## Slide 31: DDS信号发生器
  接通电源
  输出连接
信号输出
双通道函数输出：输出正常信号波形
接通电源
按下电源按钮，出现字符显示

## Slide 32: DDS信号发生器
  常用波形选择：正弦波、矩形波、三角波
波形选择：
直接按键选择波形形状

## Slide 33: DDS信号发生器
  幅度选择：Vpp、mVpp、Vrms、mVrms
幅度设置：按下“Enter Number”键，输入数字量；再选择Vpp 、Vrms，可使用旋钮调整。注意可设置的最小幅度为50mVpp。
Vpp是峰峰值，Vrms是有效值。
幅度设置：
先按【幅度】按钮

## Slide 34: DDS信号发生器
  频率设置：MHz、kHz、Hz
频率设置：
按【频率】按钮
设置频率
先输入数字量（调节旋钮输入或数字键输入数据），再选择频率单位键Hz、KHz、MHz。

## Slide 35: DDS信号发生器
脉冲波占空比：
先设置幅度，然后按【Offset】，可使用数字输入或旋钮设置需要叠加的电压量
  偏移设置

## Slide 36: DDS信号发生器
信号直流分量：
按【偏移量】按钮，设置需要叠加的数字量，偏移电压单位 V（或者mV）
脉冲波占空比：
先选择波形为矩形波，然后按shift、offset按钮选择【%Duty】，可使用数字输入或旋钮调节占空比
  占空比

## Slide 37: 实验内容2、TTL脉冲信号测量
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
37
TTL信号是一个高电平为5V，低电平为0V的方波信号

## Slide 38: 实验内容2、TTL脉冲信号测量
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
38
TTL信号是一个高电平为5V，低电平为0V的方波信号

## Slide 39: 实验内容2、TTL脉冲信号测量
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
39
TTL信号是一个高电平为5V，低电平为0V的方波信号

## Slide 40: 实验内容2、TTL脉冲信号测量
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
40
上升时间、正负脉宽的光标测量方法

## Slide 41: 万用表
主要功能：测量电压、电流、电阻、二极管导通压降、电容量电路频率等。
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
41

## Slide 42: 万用表
掌握仿真万用表的基本使用方法
测量端子的选择
测量对象：测量电压/电流/电阻/频率
选择量程：电压、电流范围
AC/DC测量
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
42

## Slide 43: 万用表
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
43
主输入端子
取样端子
电流输入端子
Notes: HI Sense 和 LO Sense 端子用于四线电阻测试测量，可提高测量精度。主输入端子保护电压较高，有高压标志。一般用主输入端子测量。

## Slide 44: 万用表
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
44
测量功能选择区
根据需要选择对应的测量功能

## Slide 45: 万用表
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
45
DC/AC
根据需要选择对应的测量功能
选择对应的量程精度

## Slide 46: 实验内容3、叠加在直流上的正弦波测试
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
46

## Slide 47: 实验内容3、叠加在直流上的正弦波测试
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
47

## Slide 48: 实验内容3、叠加在直流上的正弦波测试
2020-05-18
东南大学电工电子实验中心
48
用万用表测量交直流叠加的信号的交流电压有效值，选择AC测其中的交流分量。
示波器测量交直流叠加的信号的交流有效值，必须选择AC耦合，将直流信号滤掉，否则读数不准。

## Slide 49: 实验要求
实验时间：第13周
报告提交：第14周课内